烟 台 大 学

实   验   报   告

学生姓名：           学 号：            指导教师：

一、实验室名称：岩土工程实验室

二、实验项目名称：土的含水量试验

三、实验目的：测定土的含水量

四、实验原理：

土的含水量是指土在105～ 110℃下烘到恒量时所失去的水份质量和达到恒量后干土质量的比值，以百分数表示，在实验室通常用烘箱法测定土的含水量即将土样放在烘

箱内烘至恒重，在野外如无烘箱设备或要求快速测定含水量时，可依据土的性质和工程

情况分别采用：红外线灯烘干法；酒精燃烧法；炒干法等。

五、实验内容：

按要求取代表性土样称湿重，在烘箱内烘干后称干重，然后计算含水量。

六、实验器材（仪器设备、元器件、材料等）：

1．烘箱；可采用电热烘箱或温度能保持有105～110 0C的其它能源烘箱。

2．天平：称量500g，感量0.01g。

3．其它：称量盒（即小铝盒，有盒号），干燥器（内有氯化钙做为干燥剂）等。

七、实验步骤：

- 取代表性土样15-30g，放入称量盒内，立即盖好盒盖。

- 放天平上称量，准确至0.01g。

- 揭开盒盖，套在盒底，放入烘箱，在105～110 0C的温度下烘至恒量。

4．将烘干后的土样盒从烘箱中取出，盖好盒盖放入干燥器内冷却至室温，称干土质量（准确至0.01g）。

八、实验数据及结果分析：

测定方法：

| 盒号 | 盒质量（g） | 盒+湿土质量（g） | 盒+干土质量（g） | 水质量（g） | 干土质量（g） | 含水量w(%) | 平均含水量w(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、实验结论：

按下式计算土的含水量：

式中：ω—土的含水量（%）

(m0+m)—盒加湿土质量（克）

m0—盒质量（克）

(m0+ms)—盒加干土质量（克）

计算到0.1%

十、总结与讨论：

1、含水量试验烘箱温度为什么要在105-1100C之间，高了、低了有什么影响？

十一、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

报告评分：

指导教师签字：